Debian 8下使用hostapd启用tenda w311m无线网卡的AP功能

步骤：
1, 使用rt2870.bin作为无线网卡的驱动， 拷贝到 /lib/firmware
此时， 使用ifconfig 查看， 应该能看到 wlan0

驱动文件名称：
2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0.3_DPO.bz2
解压后， 从common目录下可以找到rt2870.bin

2, 安装 hostapd
$ sudo apt-get install hostapd

3, 配置hostapd
$ sudo vim /etc/hostapd/hostapd.conf
配置文件内容如下：

interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=wifi_508
logger_syslog=-1
logger_syslog_level=2
logger_stdout=-1
logger_stdout_level=2
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ctrl_interface_group=0
hw_mode=g
channel=11
beacon_int=100
dtim_period=2
max_num_sta=255
rts_threshold=2347
fragm_threshold=2346
macaddr_acl=0
auth_algs=3
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=81081879
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP CCMP
rsn_pairwise=TKIP CCMP

4, 启动hostapd 服务
$ sudo /usr/sbin/hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf

5, 安装配置dhcp server
另外一个终端窗口
$ sudo apt-get install isc-dhcp-server
$ sudo vim /etc/default/isc-dhcp-server
修改如下
INTERFACES=”wlan0”
$ sudo vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
增加以下配置
subnet 192.168.6.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.6.30 192.168.6.50;
  option routers 192.168.6.1; //wlan0 ip address
  option domain-name-servers 127.0.0.1, 1.1.1.1, 8.8.8.8;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}

6, 配置wlan0
$ sudo ifconfig wlan0 192.168.6.1 netmask 255.255.255.0

直接在/etc/network/interfaces中修改似乎不行
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.6.1
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.6.255

7, 启动dhcp server
$ sudo service isc-dhcp-server restart

8, 本机开启路由

$ sudo echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

9, 增加一条iptable规则

$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE //eth0为上网接口